ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

VEDI ESPLOSO COMPOSIZIONE PORTA

1. Fissare il profilo guida 7 con una vite in posizione

centrale e ruotare di 90°.

2. Infilare in blocco la porta con i funghetti di scorrimento,

portare la guida in posizione e fissare

bene.

3. Fissare nelle due SPALLATURE contrapposte il profilo

di attacco muro 8 .

4. Incastrare a pressione sul profilo attacco muro

8 il profilo montante di partenza 1 e dalla parte

opposta il profilo di arrivo 6 .

5. Fissare sul profilo di arrivo 6 la piastrina metallica

se la porta ha il magnete di chiusura o il

gancetto se ha la serratura a chiave .

ATTENZIONE: nel caso in cui la porta sia corredata

del profilo di riduzione larghezza 9 in fase di

montaggio andrà a sostituire il profilo di attacco

muro 8 .

LE NOSTRE PORTE SONO OMOLOGATE ALLA

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1.

TALE CERTIFICAZIONE PUO’ ESSERE FORNITA A RICHIESTA